手册编号/版本：E4.OP-GUIDE-V120

制作日期：20131231

手册中有关安全注意事项的等级分为两个级别。无论哪个等级的重要内容，请务必遵守。

| 危险 | 表示内容为使用错误时，有可能引起人员、设备损失的危险状态。 |
| --- | --- |
| 注意 | 表示有可能引起其他损失的状态。 |

概述

承蒙购买本产品。本手册的内容是关于手持屏的规格、外形尺寸、安装配线等的有关内容，这些内容是从其完整手册中节选出来。在使用之前，请仔细阅读本手册及其完整手册。

在未告之的情况下，产品规格可能有所变更，请予谅解。本手册所记载的公司名称、产品名称为各自公司的注册商标或者商标。在本手册中，并没有对工业知识产权及其他权利的执行保证，也没有对执行权进行承诺。

包装内容

使用前检查包装不要使用有损坏、变形的产品。产品包装内包括以下内容，使用前请核对：

◆  手持屏主机

◆  使用指导（本文件）

◆  电缆

安全上的注意事项

| 注意 | 场所：本产品是以这些一般工业环境为对象、作为通用产品所制造的产品。设计的规范可以保证它能够在“一般规格”节规定的大多数工业环境中稳定工作。 避免：在温度、湿度剧烈变化而可能产生凝露的地方安装和使用。否则将影响产品寿命，将会影响视线和安全操作。环境温度较高时，应考虑充分散热。 避免：化学腐蚀的环境。 避免：在存在强烈的机械振动的环境中安装/使用本产品。 不可：关系到人身安全状况下所使用的设备或者系统。原子能、航空宇宙、医疗、交通机械等特殊场合。 紧急停止开关：为了符合安全规范，在使用本产品的控制系统中必须安装紧急停止开关。 如果您需要在特定的环境场合使用时，请务必向/通知您的销售商咨询！ |
| --- | --- |
| 注意 | 不正确的接线，有可能导致本机或连接的其他机器损坏。 不要在通电的情况下，连接机器。 请妥善接地。 |
| 注意 | 运输、保管：应避免遭受超过“一般规格”节记载的冲击。运输、保管之后使用时，请对本产品进行动作确认。 废弃：本产品废弃时，请作为工业废品来处理。 |
| 危险 | 电气危险：内部有高压，非专业人员请勿尝试修理。 化学危险：液晶显示件的液晶是有害物质，破损时流出的液晶，不要入口、入眼。接触皮肤或衣服时请用肥皂清洗。 机械危险：尖棱、尖角、锐边等物品有可能碰碎表面玻璃、并使自己受伤。 |

产品标准

| 环境条件 | GB/T 17214.1-1998(IEC 60654-1 1993) GB/T 17214.2-2005(IEC 60654-2 1979) GB/T 17214.3-2000(IEC) GB 4208-1993(IEC60529-1989) |
| --- | --- |
| 基本安全 | GB 4793.1-1995(IEC1010-1 1990) |
| 电磁兼容 | GB/T17626.2-1998(IEC61000-4-2) 等级4 GB/T17626.4-1998(IEC61000-4-4) 等级3 |

一般规格

| 功耗 | 6W |
| --- | --- |
| 输入电压 | DC24V±15％ |
| 允许瞬时停电 | 小于20ms |
| 耐电压 | AC1000V-10mA，1分钟 |
| 绝缘阻抗 | DC500V，约20MΩ |
| 操作温度 | 0～50℃ |
| 保存温度 | －10～60℃ |
| 环境湿度 | 10～90％（无凝露） |
| 耐震动 | 10～25Hz(X，Y，Z 方向各30 分钟2G) |
| 抗干扰 | DC1000VP－P，脉宽1μs，保持1ns |
| 周围空气 | 无腐蚀性气体 |
| 接地 | 接地电阻小于100Ω |
| 保护结构 | 适合IP65 |

| 注意 | 电源：本产品只能采用“一般规格”节要求的电源供电。这和大多数控制器直流供电系统兼容。 |
| --- | --- |

性能规格

| 显示材料 | TFT |
| --- | --- |
| 显示颜色 | 65536色 |
| 背景灯 | 50000小时以上 |
| 显示分辨率 | 800*480 |
| 显示尺寸 | 7寸显示屏 显示区域尺寸：154.1*85.9mm |
| 属性 | 闪烁/反转显示 |
| 文字种类 | 中文，English |
| 字符 | 点阵基本字体，矢量字体，可选择Windows字体，大小可调节 |
| 触摸屏方式 | 数字精密电阻矩阵 |
| 触摸键大小 | 20×20 |
| 触摸按键数 | 40×24 |
| 触摸动作 | 可以1点、2点触摸 |
| FLASH容量 | 8MB |
| SRAM容量 | 512KB |
| 功能键 | F0~F9，10个自定义轻触按键 |
| 急停按钮 | 1个，红色急停按钮，触点引出 |
| 钥匙开关 | 手动/自动操作切换(OP807H专有) |
| 通讯接口 | 支持RS－232C、RS－422和RS－485 |

电池规格

| 电池规格 | 3V，65mAh，可充电，20×3.2mm（D×H） |
| --- | --- |
| RTC | 支持 |

重要部件说明

OP207H接口定义

| 针型 | Pin# | 信号名 | DB15 | 注释 | 备注(推荐颜色) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A(RD+) | 1 | 接收数据A(Rece.Data A 422) | A(RD+) 蓝黑 |
|  | B | Y(SD+) | 2 | 发送数据Y(Send Data Y 422) | Y(SD+) 粉黑 |
|  | C | Z(SD-) | 4 | 发送数据Z(Send Data Z 422) | Z(SD-) 粉 |
|  | D | B(RD-) | 3 | 接收数据B(Rece.Data B 422) | B(RD-) 蓝 |
|  | E | GND | 12 | 主板信号地 | GND 绿 |
|  | F | MR | 11 | 电脑下载复位线 | MR 绿黑 |
|  | G | TXD2 | 10 | 232通讯数据发送2(下载口) | TXD2 橙黑 |
|  | H | RXD2 | 9 | 232通讯数据接收2(下载口) | RXD2 橙 |
|  | J | S1 | 7 | 一路急停两个触点 | 急停 黄黑 白黑 |
|  | K | S2 | 14 |  |  |
|  | L | 24V- | 15 | -24V电源DC | 白 |
|  | M | 24V+ | 8 | +24V电源DC | 黄 |

OP807H接口定义

| 针型 | Pin# | 信号名 | DB15 | 注释 | 备注(推荐颜色) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | A(RD+) | 1 | 接收数据A(Rece.Data A 422) | A(RD+) 蓝黑 |
|  | C | Y(SD+) | 2 | 发送数据Y(Send Data Y 422) | Y(SD+) 粉黑 |
|  | E | Z(SD-) | 4 | 发送数据Z(Send Data Z 422) | Z(SD-) 粉 |
|  | G | B(RD-) | 3 | 接收数据B(Rece.Data B 422) | B(RD-) 蓝 |
|  | J | GND | 12 | 主板信号地 | GND 绿 |
|  | L | MR | 11 | 电脑下载复位线 | MR 绿黑 |
|  | M | TXD2 | 10 | 232通讯数据发送2(下载口) | TXD2 橙黑 |
|  | N | RXD2 | 9 | 232通讯数据接收2(下载口) | RXD2 橙 |
|  | O | S1 | 7 | 一路急停两个触点 | 急停 黄黑 白黑 |
|  | P | S2 | 14 |  |  |
|  | R | 24V- | 15 | -24V电源DC | 白 |
|  | S | 24V+ | 8 | +24V电源DC | 黄 |
|  | T | K1 | 6 | 钥匙开关一路两个触点 | 开关信号 |
|  | U | K2 | 13 |  |  |

按键定义

数字触摸板的第一行作为按键的公共线，从第一列的第二个方格开始到第十一个方格分别对应F0~F9按键，所以要使按键能触发，请在触摸屏画面中在第一列的十个方格中放置相应的触发按钮。注：一行一列以20*20像素为单位方格。

按键与触摸板方格对应图如下：

尺寸，单位mm       手持屏外形尺寸图

维护和检查

表面或外壳有污渍时，用软布在加中性清洁剂的水中浸泡、拧干、然后擦拭。

不要用油漆稀释剂、有机溶剂、酸类物质清洗。

用户须知

保修期为十二个月，保修期内正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司免费维修。保修范围指触摸屏本体。如另有合同，以合同优先的原则处理。

即使在保修期内，如发生以下情况，将收取一定的维修费用：

- 不按用户手册操作导致的机器故障；

- 由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏；

- 将手持屏用于非正常功能时造成的损坏。